10.08.2015

ООО «Яузапроект»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений)

Заказчик: ООО «Инвестиционная компания «Остов»

ТОМ 1

«Утверждаемая часть»

ПП-010

Москва, 2015 г.

ООО «Яузапроект»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений)

Заказчик: ООО «Инвестиционная компания «Остов»

ТОМ 1

«Утверждаемая часть»

ПП-010

Генеральный директор						Заливухин И. В.

Главный инженер проекта					Япрынцева Л. В.

Москва, 2015 г.

Лист согласований

| №№ п/п | Согласующая организация, должность ответственного лица | Дата согласования | Подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- |

Авторский коллектив

| Главный инженер проекта |  | Япрынцева Л. В. |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист по генплану |  | Хабипов Р.Р. |
| Ведущий инженер генплана |  | Ефремова Т.С. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки территории

Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений).

Том 1       Утверждаемая часть

- Пояснительная записка

- Графические материалы (М 1:2000)

- Исходно-разрешительная документация

Материалы по обоснованию проекта планировки

Том 2       Обосновывающая часть

- Пояснительная записка

- Графические материалы  (М 1:2000)

Том 3       Проект межевания

- Пояснительная записка

- Графические материалы  (М 1:2000)

| Содержание тома 1 |
| --- |
| Наименование | Лист |
| Лист согласований | 2 |
| Авторский коллектив | 3 |
| Состав проекта | 4 |
| Содержание тома 1 | 5 |
| Основные данные о проектной организации | 6 |
| Содержание пояснительной записки | 7 |
| Пояснительная записка | 8-29 |
| Графические материалы |
| Чертеж планировки территории, М 1:2000 |  |
| «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 0556.01-2014-7706753993-П-181 от 12 ноября 2014г. Срок действия не ограничен |  |
| Исходно-разрешительная документация |  |

# Основные данные о проектной организации.

# Общество с Ограниченной Ответственностью «Яузапроект»

# Юридический адрес:  ООО «Яузапроект» 115093, г. Москва, Ул. Б. Серпуховская, д.44, оф. 19

Генеральный директор	                                         Заливухин Илья Вячеславович

тел. 8-499-230-01-93

Главный инженер                                         	         Япрынцева Лариса Викторовна

тел. 8-499-230-01-93

Содержание

1. Общая часть	8

2. Положение о размещении объектов капитального строительства	9

2.1 Характеристики планируемой территории	9

2.2 Технико-экономические показатели	10

2.3 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства	13

3. Социальная сфера	13

3.1. Жилая застройка	13

3.2. Плотность застройки	14

3.3 Социально-культурное и бытовое обслуживание	14

4. Транспортное обслуживание	17

5. Улично-дорожная сеть	19

6. Проектное предложение по установлению красных линий	22

7. Инженерная подготовка территории	23

8. Инженерная инфраструктура	24

9. Мероприятия по охране окружающей среды	25

10. Противопожарные мероприятия	27

11.Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	28

- Общая часть

Проект планировки территории общественного центра г.Обнинска (Зона II) Калужской области (внесение изменений) разработан ООО «Яузапроект» (свидетельство о допуске к работам 0556.01-2014-7706753993-П-181 от 12 ноября 2014г.)

Данный проект планировки разработан на основании:

- Постановления Администрации города Обнинск «О внесении изменений в документацию по планировке территории общественного центра города Обнинска (Зона II)»  №  2478-п от  24.12.2014г;

- Задания на разработку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории общественного центра города Обнинска (Зона II), утвержденного постановлением Администрации города от 27.01.2015 №94-П;

- Проекта «Градостроительная концепция общественного центра города Обнинска», утвержденного постановлением Администрации города от 09.07.2012 № 1370-п;

- Проекта планировки территории общественного центра города Обнинска (Зона II), утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 15.10.2013 № 1853-п.

Проект разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями от 22.10.2014);

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» (утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 г. № 01-40);

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основной целью проекта является:

-определение планировочной структуры застраиваемой территории с выполнением разбивочного чертежа красных линий;

-обоснование проектных архитектурно-планировочных решений (разработка предложений по объемно-пространственному решению жилой и общественной застройки с применением индивидуальных проектов, развития инженерной и транспортной инфраструктур);

-разработка предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- определение основных технико-экономических показателей проекта.

В задачи проекта входит:

- анализ существующего использования территории;

- определение допустимых градостроительных параметров объектов нового строительства;

- разработка функционально-планировочной организации территории;

- разработка транспортного обслуживания, инженерного обеспечения территории;

- оценка и прогноз состояния окружающей среды.

В утвержденный проект планировки Общественного центра Зона II

г.Обнинска внесены следующие изменения на основании Заданий Администрации г. Обнинска и Заказчика ООО «Инвестиционная компания «Остов»:

- Разработана архитектурно-планировочная организация участка под размещение многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) (участок 3 на чертеже планировки территории);

- Размещены открытые автостоянки и дороги-дублеры вдоль проспекта Ленина и ул. Усачева со стороны застройки Зоны II общественного центра города.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства.

2.1. Характеристика планируемой территории.

Территория общественного центра города (Зона II) расположена на пересечении основных городских улиц: пр. Маркса и пр. Ленина.

Территория с юго-восточной стороны ограничена земельными участками: объектов общегородского значения (Дом ученых, ЦНТ и ЭОУ «Эврика», проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ), коммунальных объектов, территорий СТ «Самсоново». С западной стороны расположена лесопарковая зона г. Обнинска. С севера граница совпадает с границей участка спортивного комплекса «Олимп». С северо-востока граница проходит по красной линии пр. Ленина.

На участке ведется строительство комплекса сооружений теннисной академии  Красноруцких и строительство спортивного комплекса. Ведется строительство жилых домов микрорайонов «Солнечная долина» и «Зеленый остров», многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковкий»).

2.2. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед.изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектные решения | Решения, утвержденные в 2013г |
| 1 | Территория разработки проекта планировки | га | 64,4563 | 64,4563 |
| 1.1 | Территория микрорайона «Солнечная долина» | га | 9,4159 | 9,1668 |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 1,754 | 1,611 |
|  | Объекты соцкультбыта (в т. ч. ДДУ) (площадь застройки) | га | 0,3046 | 0,366 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры наземные (площадь застройки) | га | 0,4 | 0,4 |
|  | Зеленые насаждения внутриквартальные | га | 3,8704 | 3,8715 |
|  | Площадки, тротуары, пешеходные зоны | га | 1,652 | 1,516 |
|  | Подъезды, объезды | га | 1,2355 | 1,1423 |
| 2.1 | Общая площадь жилого фонда, в т.ч.: | кв.м. | 152 064 | 135 800 |
|  | существующего | кв.м. | 49913 |  |
|  | проектируемого, в т.ч.: | кв.м. | 102151 |  |
|  | многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) | кв.м. | 16264 |  |
| 3.1 | Население, в т.ч.: | чел. | 4934 | 4526 |
|  | существующего жилого фонда | чел. | 1664 |  |
|  | проектируемого жилого фонда | чел. | 3270 |  |
|  | многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) | чел. | 407 |  |
| 4.1 | Этажность* (включая технический этаж и крышную котельную) | эт. | 1-43 | 19-22 |
| 1.2 | Территория многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский») (площадь в границах кадастра) | га | 3,3920 | 3,4545 |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,9700 | 1,0384 |
|  | Зеленые насаждения внутриквартальные | га | 0,9260 | 0,66 |
|  | Автостоянки на 187 м/м + 29 машино-мест за границами проектирования в радиусе нормируемой пешеходной доступности – не более 800 м | га | 0,06 | 0,04 |
|  | Площадь твердых покрытий | га | 1,4960 | 1,716 |
| 2.2 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 45628 | 43295 |
| 3.2 | Население | чел. | 1226 | 1443 |
| 4.2 | Этажность** (включая, технический этаж и крышную котельную) | Эт. | 2-21 | 3-21 |
| 5.2 | Количество м/мест в подземном гараже | м/мест | 242 | 560 |
| 1.3 | Территория микрорайона «Зеленый остров» | га | 7,2436 | 7,2436 |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,8 | 0,8 |
|  | Объекты соцкультбыта (в т. ч. ДДУ) (площадь застройки) | га | 0,3 | 0,3 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры наземные (площадь застройки) | га | 0,08 | 0,08 |
|  | Зеленые насаждения внутриквартальные | га | 3,14 | 3,14 |
|  | Открытые автостоянки на 115 м/мест | га | 0,16 | 0,16 |
|  | Площадки, тротуары, пешеходные зоны | га | 1,52 | 1,52 |
|  | Подъезды, объезды | га | 1,24 | 1,24 |
| 2.3 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 69154 | 69154 |
|  | существующего | кв.м. | 16493 |  |
|  | проектируемого | кв.м. | 52661 |  |
| 3.3 | Население, в т.ч.: | чел. | 2305 | 2305 |
|  | существующего жилого фонда | чел. | 550 |  |
|  | проектируемого жилого фонда | чел. | 1755 |  |
| 4.3 | Этажность | Эт. | 9-17 | 9-17 |
| 1.4 | Территория жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй» | га | 0,6364 |  |
|  | Жилые здания (площадь застройки) | га | 0,121 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилого фонда | кв.м. | 7838 |  |
| 3.4 | Население | чел. | 261 |  |
| 4.4 | Этажность | Эт. | 9 |  |

* В п. 6.1 максимальное общее количество надземных этажей,  на которых предусмотрено размещение жилых помещений и нежилых помещений общественного назначения (офисы, магазины и т.п.) – 39 этажей, дополнительно при определении этажности учтены технические этажи, крышная котельная в качестве отдельного этажа, и подземный паркинг, который с учетом рельефа в некоторых местах, вероятно, может выступать над средней планировочной отметкой земли.

** В п. 6.2  максимальное общее количество надземных этажей,  на которых предусмотрено размещение жилых помещений и нежилых помещений общественного назначения (офисы, магазины и т.п.) – 19 этажей, дополнительно при определении этажности учтены технические этажи и  крышная котельная в качестве отдельного этажа.

| Технико-экономические параметры застройки территории |
| --- |
| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
|  |  | Проектные решения | Решения, утвержденные в 2013г |
| Площадь территории в границах разработки проекта. | га | 64,4563 | 64,4563 |
| Площадь застройки | га | 57248 | 50 724 |
| Этажность: - жилые дома * - общественно-деловой центр - Школа, детские сады - Торгово-офисный центр - Паркинг | эт. | 1-43 4 3 2 9 | 9-22 7 3 9 6 |
| Жилищный фонд |  |
| Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: | кв. м | 274 684 | 248 249 |
| существующего | кв. м | 66406 |  |
| проектируемого | кв. м | 208278 |  |
| Плотность жилищного фонда | м2 /га | 13277 | 12 109 |
| Население |  |
| Численность населения, в т.ч.: | чел. | 8726 | 8274 |
| существующего жилищного фонда | чел. | 2214 |  |
| проектируемого жилищного фонда | чел. | 6512 |  |
| Плотность населения | чел/га | 422 | 404 |
| Автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей | м/м | 2618** | 2975 |

* Этажность жилых домов указана с учетом технических этажей, крышной котельной в качестве отдельного этажа, и подземного паркинга, который с учетом рельефа в некоторых местах, вероятно, может выступать над средней планировочной отметкой земли.

** Расчет м/мест принят в соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Обнинск", утвержденные Решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007. г. (с изменениями на 25 ноября 2014 года)».

2.3 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства.

Проектом планировки на данной территории предлагается размещение следующих объектов капитального строительства:

- Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в нежилых этажах зданий;

- Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня);

- Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»);

- Общественно-деловой центр;

- Школа на 900 учащихся;

- Детские сады на 150,140 и 60 мест;

- Торгово-офисный центр;

- Наземный 9-этажный паркинг на 733 м/места;

- Спортивный комплекс;

- Теннисная академия Красноруцких.

3. Социальная сфера.

3.1 Жилая застройка.

Общая площадь жилого фонда составит (ориентировочно) – 274 684 м2 = (152064 + 45628 + 69154 + 7838) м2

Жилые дома запроектированы переменной этажности многосекционными и односекционными со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными паркингами.

Численность населения жилого фонда составляет (ориентировочно) –  8726 чел (4934 + 1226 + 2305 + 261) чел, из которых  7092 чел. из расчета 30м2/чел. и 408 чел. из расчета 40м2/чел, 1226 чел. из расчета (35-40) м2/чел.

3.2 Плотность населения.

Расчетная площадь территории микрорайона «Солнечная долина», многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями ООО «Циолковский», микрорайона «Зеленый остров», жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй» составляет –  20, 6879 га.

Плотность населения составит:

8726 чел. : 20, 6879 = 422 чел/га.

Общая площадь жилого фонда составит – 274684 м2.

Плотность жилого фонда составит:

274684 м2 : 20, 6879 = 13277 м2/га.

3.3 Социально-культурное и бытовое обслуживание.

Учреждения и предприятия обслуживания населения главным образом сосредоточены в соседних кварталах «Зеленый остров» и «Солнечная долина» г. Обнинска а также в существующих объектах, расположенных в смежных кварталах.

Необходимый набор социальных услуг населению проектируемой территории будет обеспечен в жилых микрорайонах и разместится в первых этажах жилых домов во встроено-пристроенных объемах и отдельно стоящих зданиях.

Отдельно стоящие существующие и строящиеся здания общественного назначения, расположенные на соседних территориях:

- теннисная академия Красноруцких (строящ) - уч. 13 по чертежу планировки территории;

- спортивный комплекс с крытым стадионом и ледовым дворцом (существующий) - уч. 14 по чертежу планировки территории;

- стрелковый клуб – существующий;

- школа олимпийского резерва по волейболу – существующая;

- Станция юных техников – существующая;

- Дом ученых – существующий;

- ГСК – существующий;

- пожарное депо – существующее;

- автомойка и СТОА – существующая;

- АЗС – существующая.

Проектируемые в составе территории Зоны II центра города:

- торгово-офисный центр в мкр. «Зеленый остров» - уч. №10 по чертежу планировки территории;

- общеобразовательная школа на 900 учащихся - уч. №11 по чертежу планировки территории;

- горнолыжный комплекс – за южной границей мкр. «Солнечная долина»;

- детские сады на 150, 140 и 60 мест – уч.№2, уч.№9, уч.№11  по чертежу планировки территории;

- Общественно-деловой центр – уч. №12 по чертежу планировки территории, общей площадью 40 000 м².

В первых этажах многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»)  организованы магазины, кафе, офисы. На втором этаже стилобата запроектированы офисные помещения. Третий этаж 21-этажных корпусов также занимают общественные помещения с выходом на эксплуатируемую кровлю –  уч. №18 по чертежу планировки территории.

Предприятия обслуживания, расположенные на первых этажах жилых домов мкр. «Солнечная долина»:

Существующие объекты:

- дом №1 – сдаваемые в аренду офисные помещения на 1 и 2 этажах общей площадью 2008.8м2.;

- дом №3 - продовольственный магазин с торговым залом 250,0м2, промтоварный магазин с торговым залом 100м2, КБО на 9 рабочих мест, парикмахерская,       стоматологическая клиника, офисные помещения на 2-м этаже – итого 2015м2;

- дом №4 – спа-центр 1000м2;

- дом №5 – офисные помещения – итого 750м2;

- дом№6 – магазин продовольственных и непродовольственных товаров;

Проектируемые объекты:

- дом №7 – магазин непродовольственных товаров с торговым залом 100м2, офисные помещения – итого 1200м2;

- дома №8 и №9 – клубные помещения, офисы в аренду – итого 2400м2;

- дом №10 – поликлиника, раздаточный пункт детской молочной кухни;

- в многоквартирном  жилом доме с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) (участок №3 по чертежу планировки территории) предполагается размещение нежилых помещений под аренду.

Объекты, расположенные в мкр. «Солнечная долина»:

Существующие: жилые дома №1,3,4,5,6;

Проектируемые: жилые дома №7,8,9,10, детский сад на 150 мест (уч.2), многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) (уч.3).

Проектом предлагается размещение:

- общеобразовательной школы на 900 учащихся - уч. №11 по чертежу планировки территории;

- детских садов на 150, 140 и 60 мест – уч.№2, уч.№9, уч.№11 по чертежу планировки территории.

Потребность в ДДУ составляет – 306 мест из расчета 35 детей на 1000 жителей. (8726 x 35)/1000=306 мест.

Детское дошкольное учреждение на 60 мест на территории общеобразовательной школы (уч. 11) - (по расчету необходимо 43 места (1226х35/1000) для населения жилого дома ООО «Циолковский» (уч. 18).

Детское дошкольное учреждение на 150 мест на территории микрорайона «Солнечная долина» (по расчету необходимо 173 места (4934х35/1000) для населения микрорайона, из них для многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) необходимо 15 мест (407х35/1000)). А также по расчету необходимо 9 мест для населения жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй». Недостаток мест в ДДУ на 150 мест компенсируется ДДУ на 60 мест (уч.11) и ДДУ на 140 мест (уч.9). Радиусы доступности обеспечены.

Детское дошкольное учреждение на 140 мест на территории микрорайона «Зеленый остров» (по расчету необходимо 81 место для населения микрорайона).

Резерв: 44 места в ДДУ.

Радиусы обслуживания по ДДУ – 300м, что соответствует нормам.

Школьные учреждения представлены участком для размещения средней школы на 900 учащихся из расчета 95 учащихся на 1000 жителей (см. РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» 2009г.), что при общей численности населения в трех микрорайонах (ориентировочно) 8726 чел. составляет 829 мест. (8726 x 95)/1000=829 мест.

Предполагается использовать спортивный зал школы и спортивные площадки для спортивно-оздоровительного отдыха жителей микрорайонов.

В соответствии с РН «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» радиусы обслуживания по школьным учреждениям 500м. Максимальный пешеходный путь до школы 710м. В связи с этим рекомендуется организация движения школьного автобуса для учеников младших классов.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания будут размещены во встроено-пристроенных помещениях первых нежилых этажей жилых зданий.

Основные направления развития сферы обслуживания населения микрорайонов включают:

- расширение номенклатуры и ассортимента предоставляемых населению услуг;

- приближение услуг к потребителю за счет развития сети малых и средних предприятий обслуживания и размещения их во встроено-пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий;

- наращивание объектов различных форм собственности: муниципальных, частных и прочих, рассчитанных на различный платежеспособный уровень населения.

Основополагающим является развитие в микрорайонах муниципальных объектов обслуживания. Вместимость этих объектов подлежит расчету при проектировании и регулированию со стороны местных органов управления и не может быть меньше нормативной, так как эти объекты должны оказывать населению социально-гарантированный минимум услуг.

4. Транспортное обслуживание.

Рассматриваемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области.

Территория Центра города (ЗонаII) расположена на пересечении основных городских улиц проспекта Маркса и улицы Ленина. Проспект Маркса примыкает перпендикулярно к ул. Ленина по центру участка, отведенного под общественную зону.

Границы территории с северо-восточной стороны застроены объектами общегородского значения – Дом ученых, Станция юных техников, проектный и научно-исследовательский институт НИКИМТ и далее с востока – коммунальная зона (территории: МУП «Водоканал», Коммунальное хозяйство МП, МПКХ «Зеленхоз», ГСК «Роза», ГСК «Слалом») и ул. Цветкова; с юга-востока – СТ «Самсонова»; с юга и юго-запада – расположена пойма реки Протвы, окаймленная лесными массивами, рассеченными оврагами; с запада– лесопарковая зона г. Обнинска, граничащая с севера с ул. Ленина.

Основными улицами, на которые осуществляется выезд с рассматриваемой территории, являются проспект Ленина и ул. Цветкова.

В соответствии с предложениями Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 года № 01-44:

- проспект Ленина – магистральная улица городского значения шириной в красных линиях 76 м.

- улица Цветкова – магистральная улица районного значения шириной в красных линиях 32 м с шириной проезжей части 10.5 м и тротуарами 2.25-7.6 м.

- улица Л. Н. Усачева  - проектируемая улица в жилой застройке шириной в красных линиях 32-44.5 м с шириной проезжей части 9.5-10.5 м и тротуарами 2.25-6.0 м;

- улица Долгининская – проектируемая улица в жилой застройке шириной в красных линиях 48,0÷14,5м с шириной проезжей части 9.0 м и тротуарами 1.5÷2.25 м;

- улица вдоль территории микрорайона «Зеленый остров» – проектируемая улица в жилой застройке шириной в красных линиях 23,0÷22,0м, ширину проезжей части 9,0м, ширину тротуаров 2,25;

- проектируемые проезды внутри территорий микрорайонов, имеющие ширину проезжей части 7.5÷6,0м, ширину тротуаров 1,5м.

Для обеспечения жителей услугами общественного транспорта предлагается организация автобусного сообщения по улицам Л. Н. Усачева и Долгининская между кварталом Дома ученых и микрорайонами «Зеленый остров» и «Солнечная долина» с выездом на ул. Цветкова и проспект Ленина.

Для обеспечения подъезда к ГСК минуя жилую застройку, и с целью обеспечить дополнительный выезд на ул. Цветкова, предлагается проложить проезд через территорию  МПКХ «Зеленое хозяйство».

Для проезда на территорию СТ «Самсонова» предусматривается замена узкой щебеночной дороги на проезд шириной 6м в твердом покрытии.

Для обеспечения транспортной и пешеходной связи двух жилых микрорайонов предусматривается объединение их транспортно-пешеходных путей.

5. Улично-дорожная сеть.

В проекте разработана схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (графические материалы обосновывающей части Лист 3), где предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории.

Организация движения предусмотрена, в соответствии с решением архитектурно-планировочной организации территории, по закольцованным улицам и тупиковым проездам с твердым покрытием. Тупиковые проезды имеют протяженность менее 150,0м и заканчиваются разворотными площадками размером 15,0х15,0м.

Движение транспорта и пешеходов на рассматриваемой территории регулируется с помощью дорожных знаков и дорожной разметки.

Проектные предложения по транспортному обслуживанию рассматриваемой территории разрабатывается с целью упорядочения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов в районе строительства новых объектов, с целью их транспортного обслуживания и определения мест размещения автомобильных стоянок.

Уровень автомобилизации принят из расчета 3м/места на 10 проживающих  в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Обнинск", утвержденные Решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007. г. (с изменениями на 25 ноября 2014 года). Количество жителей составляет 8726 чел.

Расчетное количество м/мест для автомобилей составит:

8,726х300=2618 м/мест, из них 8,726х40=349 м/мест гостевые, в т.ч.:

Микрорайон «Солнечная долина»:

4,934х300=1480 м/мест, из них 4,934х40=197 м/мест гостевые;

в т.ч. многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня):

0,407х300=122 м/места, из них 0,407х40=16 м/мест гостевые.

Требуется 20 м/м для размещения временных автостоянкок объектов социально-бытового назначения.

Всего необходимо 122+20=142 м/места.

На земельном участке предполагаются к размещению 133 м/м (в подземном гараже), 14 м/м (на территории участка), 28 м/м (в границах красных линий), 20 м/м (за границами проектирования в радиусе нормируемой пешеходной доступности – не более 800 м)  – всего 195 м/м.

Территория многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»):

1,226х300=368 м/мест, из них 1,226х40=49 м/мест гостевые.

Требуется 90 м/м для размещения временных автостоянкок объектов социально-бытового назначения.

Всего необходимо 368+90=458 м/мест.

На земельном участке предполагаются к размещению 242 м/м (в подземном гараже), 187 м/м (на территории участка), 29 м/м (за границами проектирования в радиусе нормируемой пешеходной доступности – не более 800 м) – всего 458 м/м.

Территория микрорайона «Зеленый остров»:

2,305х300=692 м/мест, из них 2,305х40=92 м/мест гостевые;

Территория жилого дома с офисными и торговыми помещениями на первом этаже ООО «Аконд-Строй»:

0,261х300=78 м/места, из них 0,261х40=11 м/мест гостевые.

Общественно-деловой центр вмещает 418 м/мест в наземно-подземном паркинге, а также предполагается к размещению автомобилей посетителями центра 102 м/места на открытой автостоянке вдоль проспекта Ленина и  37 м/мест в непосредственной близости от общественно-делового центра.

Данным проектом планировки в карманах местных поездов предусмотрены временные стоянки для работающих в офисах и посетителей магазинов, а также открытые наземные парковки и подземные паркинги для посетителей и работников объектов спорта, торговли и деловой сферы.

Дороги и тротуары выполнены в твердом покрытии. В местах перехода проезжих частей местных проездов предусмотрены утопленные бортовые камни для инвалидных колясок.

Предполагается в перспективе строительство наземного 9-этажного паркинга на 733 м/места. (поз.5 по чертежу планировки территории).

Расчет машино-мест для хранения автомобилей микрорайона «Солнечная долина», многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»), Многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня), размещаемых в наземном 9-этажном паркинге на 733 м/места. (поз.5 по чертежу планировки территории) Зоны II:

Дом № 1 – м\м распределялись на земельном участке.

Дом № 3 – м/м  распределялись на ЗУ.

Дом № 4 – м/м  распределялись на ЗУ.

Дом № 5 - м/м  распределялись на ЗУ.

Дом № 6 – ориентировочно 39 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 7 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 8 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 9 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Дом № 10 - ориентировочно 80 м/м  предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Многоквартирный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский») – ориентировочно 29 м/м предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (Башня) - ориентировочно 20 м/м предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории микрорайона в наземном паркинге.

ИТОГО: ориентировочно 408 м/м предусмотрено к размещению при дальнейшем освоении территории в наземном паркинге (участок 5 по чертежу планировки территории).

6. Проектное предложение по установлению красных линий

Разбивочный чертеж красных линий разработан в соответствии с требованиям законодательных и нормативных документов.

В соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности: «красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи  (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)». Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков.

В 2013 году в границах рассматриваемой территории были разработаны красные линии в составе «Проекта планировки территории Общественного центра г. Обнинска (Зона II), Калужской области (внесение изменений)». Проект  согласован и утвержден в установленном порядке. В связи с изменением архитектурно-планировочной организации территории по заданию заказчика и Письма Главы Администрации г. Обнинска от 03.02.2015 о внесении изменений в части красных линий проспекта Ленина и улицы Усачева действующие красные линии подлежат корректировке.

При корректировке красных линий настоящим Проектом планировки действие Разрешения на строительство № RU 40302000-3 от 02 февраля 2015 г. на строительство Многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и стилобатом с нежилыми помещениями (ООО «Циолковский»), выданное Администрацией города Обнинска,  сохраняется без изменений.

Территория  в границах красных линий до проезжей части дороги вдоль проспекта Ленина и ул. Усачева, прилегающая к территории многоквартирного жилого дома переменной этажности с подземной автостоянкой и  стилобатом с нежилыми помещениями ООО «Циолковский» (участок 18) и к территории Общественного центра Зоны II (участок 12) запроектирована для благоустройства и размещения открытых автостоянок для обеспечения машиноместами участка 18 и участка 12.

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в масштабе 1:2000, расчет координат точек красных линий выполнен в МСК-40.

7. Инженерная подготовка территории.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории входят работы, необходимые для преобразования, изменения и улучшения природных условий, а также работы по исключению и ограничению физико – геологических процессов, которые могут развиваться и негативно воздействовать на территорию проектируемого участка.

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории участка (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации; проектируемые инженерные сооружения; проектируемая сеть проездов).

К подготовительному периоду и последующим работам по инженерной подготовке территории и строительства относятся вертикальная планировка участка.

В проекте вертикальной планировки территории предложены решения по созданию благоприятных высотных условий для общего архитектурно – планировочного решения территории с одновременным  обеспечением нормального отвода поверхностных вод. Принятые решения обеспечивают уклоны в пределах 4-59,6 % допустимые для движения транспорта и пешеходов.

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки М 1:500 . Система высот Балтийская.

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Перед началом земляных работ по вертикальной планировке со всей территории (в соответствии с очередностью строительства) снимается плодородный слой земли, складируется в специально отведенном месте,  а затем используется в работе по озеленению.

В основу решения вертикальной планировки положены следующие основные требования:

- максимального сохранения естественного рельефа;

- максимального сохранения почвенного покрова и существующих древесно-кустарниковых насаждений;

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы;

- максимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства;

- сохранение существующих отметок пр-та Ленина, ул. Цветкова.

В данном проекте предложена предварительная схема инженерной подготовки территории, в которой отображены принципиальные решения по вертикальной планировке.

8. Инженерная инфраструктура.

Инженерная инфраструктура Зоны II решена в увязке городских сетей с сетями, разработанными для жилых микрорайонов и спортивного комплекса (см. соответствующие проекты). Проектом предусмотрен перенос сетей, попадающих под застройку и замена устаревших и изношенных коммуникаций.

Настоящим разделом освещены вопросы обеспечения района всеми необходимыми инженерными сетями и сооружениями: хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением, бытовой и ливневой канализациями, газоснабжением, электроснабжением, системами связи, сигнализации и диспетчеризации.

Водоснабжение района осуществляется от реконструируемых сетей с прокладкой магистрального кольцевого водопровода. Проектом предусматривается система наружного пожаротушения низкого давления. Для вновь проектируемых зданий прокладывается подземная хозяйственно-бытовая канализация с установкой сборных железобетонных колодцев. Ливнестоки с территории района собираются в сеть дождевой канализации с устройством очистных сооружений на выпуске. Отведение очищенных дождевых и талых вод с территории района осуществляется в реку Протва.

Теплоснабжение жилых микрорайонов выполняется путем строительства крышных котельных на газовом топливе.

Электроснабжение района предусматривается от питающего центра ПС-259 «Белкино» до разных секций РТП и ТП (количество ТП по предварительному расчету).

В районе предусматриваются  кабельные линии 10кв и 0,4кв.

Системы связи решаются путем подключения к существующим городским сетям.

На территории проектируется телефонная канализация из 4а/ц труб D=100 мм, в которых предусматривается прокладка всех необходимых сетей связи сигнализации и диспетчеризации.

Все основные проектные решения приняты согласно технических заданий, выданных соответствующими службами г. Обнинска Калужской области.

Схемы инженерного обеспечения разработаны на основании:

- задания на проектирование;

- ТУ МП «ВОДОКАНАЛ» № 135 от 10.11.2014 на подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

- ТУ ОАО «Обнинскгоргаз» № 03-04/1016 от 11.11.2014 на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом.

- ТУ Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство» письмо № 1074 от 12.11.2014 г. на проектирование внутриквартальной ливневой канализации.

9. Мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Обнинска Калужской области. В настоящее время для территории города характерна высокая нагрузка на атмосферный воздух, в связи с многократным увеличением автотранспорта. Для обеспечения допустимого уровня акустического воздействия в жилых помещениях рекомендуется применять шумозащитное остекление жилых домов.

Виды воздействия на окружающую среду при хозяйственной деятельности определяются исходя из следующих двух классификационных признаков: изъятие из окружающей среды и привнос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются на основании таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

При планируемом освоении данной территории к воздействиям, относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие виды:

- изъятие земель;

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении строительных работ;

- уничтожение естественных форм рельефа в процессе строительства;

- изъятие ресурсов подземных вод для организации хозяйственно – бытового и пожарного водоснабжения;

- уменьшение питания подземных вод и поверхностных вод за счет создания искусственных покрытий и отводов поверхностного стока;

К воздействиям, относящимся к привносу в окружающую среду, относятся следующие виды:

- создание новых форм рельефа в процессе строительства;

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и прочих выбросов;

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами;

Кроме того предполагаются следующие воздействия на окружающую среду.

До строительства основное техногенное воздействие на окружающую среду проявляется в виде загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта, проходящего по местному проезду к испрашиваемой территории, дымовые трубы от бытовых отопительных водонагревателей.

При проведении строительных работ на рассматриваемом участке (прокладка проездов, инженерных коммуникаций, строительные и монтажные работы, благоустройство территории и т.д.) негативное влияние на окружающую среду будет выражаться в снятии и складировании почвенно-растительного слоя; планировке территории, прокладке инженерных коммуникаций, возведении застройки, нагрузке на грунты в связи с размещением строительных механизмов; локальном, кратковременном загрязнении атмосферы и почвенного покрова при работе строительной и дорожной техники, создание кратковременных зон акустического дискомфорта на прилегающих участках от работы строительной техники.

В период эксплуатации негативному воздействию будут подвергаться природные объекты (зеленые насаждения, почвенный покров) от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от двигателей легковых автомобилей, находящихся территории застройки, на автостоянке, от двигателя мусоровоза.

После завершения строительных работ необходимо провести рекультивацию территории: подсыпка плодородного слоя, устройство газонов.

Благоустройство и озеленение планируемой территории включает в себя посадку деревьев, а также посадку декоративного кустарника, газонов и цветников.

На рассматриваемом участке предусмотрено освещение, мощение проездов и пешеходных проходов, стоянок автотранспорта, благоустройство детских, спортивных площадок  и площадок для выгула собак.

Предусмотрено исключить захламление прилегающей территории твердыми бытовыми и строительными отходами. Не допускать складирование строительных материалов вне отводимой площади.

Мусороудаление выполнять регулярно.

10. Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проектом планировки  предусмотрены мероприятия планировочного и технического характера, обеспечивающие необходимые условия предупреждения и тушения пожаров, разработанные в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности:

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- предусмотрена кольцевая система местных проездов;

- здания и сооружения размещены с учетом противопожарных разрывов (СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" );

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Проезд пожарных машин обеспечен:

- С двух продольных сторон к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров, к иным зданиям,

- Со всех сторон к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательным, детским дошкольным, учебным учреждениям,

- Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 метров.

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания предусмотрены:

1. для зданий высотой более 28метров – 8-10 метров;

2. для зданий высотой до 28метров – 5- 8 метров.

- Тупиковые проезды предусмотрены с разворотными площадками размером 15х15м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150м. В рассматриваемом проекте планировки территории микрорайона в местах, необходимых для проезда пожарной техники по проектируемому газону, предусмотрены газонные решетки.

Все объекты Зоны II г. Обнинска находятся в нормативном времени прибытия ПЧ г. Обнинска ТУС и С ГУ КО «Калугаоблпожспас» - максимальное расстояние менее 2.0км.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Проектом предусмотреть применение всех отделочных и строительных материалов, конструкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в т.ч. сертификатами пожарной безопасности.

11. Мероприятия по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

На рассматриваемой территории предусмотрено размещение инженерных коммуникаций.

Аварии на данных коммуникациях могут вызвать техногенные ЧС, наиболее распространенным из которых является подтопление подвальных частей зданий. Последствия данных аварий могут привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструкции зданий и сооружений застройки.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть:

- наводнение;

- сильный ветер;

- сильные осадки;

- заморозки;

- гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Перечисленные метеоусловия могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, могут нанести ущерб зданиям. Инженерным сетям, поэтому необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

К таким явлениям можно отнести:

- Ливневые дожди. Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации;

- Ветровые нагрузки. Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок;

- Снегопады. Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85;

- Сильные морозы. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Московского региона.

При сезонных колебаниях уровня грунтовых вод возможно подтопление подземных сооружений. Для предотвращения этого процесса и защиты подземных сооружений от «верховодки» целесообразно предусматривать локальные пристенные дренажи применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

Для снижения вероятности возникновения ЧС необходимо:

- при изысканиях предусматривать глубокое бурение для оценки гидродинамических условий, степени карстово-суффозионной опасности;

- при проектировании и реконструкции предусматривать дополнительные дренажно-защитные мероприятия;

- поддерживание в соответствующем состоянии инженерных коммуникаций;

- сопровождать проектирование прогнозом изменения гидрогеологических условий в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий от затоплений и подтоплений».

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром, снижение их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.