Содержание

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая часть | 3 |
| 2. | Положение о размещении объектов капитального строительства | 4 |
| 2.1. | Объект градостроительного планирования территории, его основные характеристики | 4 |
| 2.2. | Технико-экономические показатели | 5 |
| 2.3. | Параметры системы социального обслуживания | 7 |
| 2.4. | Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть | 7 |
| 2.5. | Озеленение и благоустройство территории | 8 |
| 2.6. | Вертикальная планировка территории | 9 |
| 2.7. | Инженерная инфраструктура | 9 |
| 2.8. | Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 15 |
| 3. | Межевание территории | 16 |
| 4. | Графические материалы | 19 |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | Лист 1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (М 1:1 000) | Лист 2 |
|  | Чертеж планировки территории (М 1:1 000) | Лист 3 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Чертеж красных линий. Чертеж инженерной инфраструктуры территории (М 1:1 000) | Лист 4 |
|  | Схема размещения объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения (М 1:5 000) | Лист 5 |
|  | Чертеж межевания территории (М 1:1 000) | Лист 6 |
| 5. | Исходно-разрешительная документация |  |

1. Введение. Общая часть

Проект планировки незастроенной территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево») разработан Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска на основании постановления Администрации города Обнинска  № 1775-п от 22.09.2014 «О подготовке проекта планировки незастроенной территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево»).

Исходные данные и условия для подготовки градостроительной документации:

- Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50;

- Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» в редакции, утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 25.11.2014;

- Технические условия, выданные инженерными службами города:

- Письмо МП «Горэлектросети» от 15.09.2014 № 872;

- Письмо ООО «Поляна» от 06.10.2014 № 53;

- Письмо МП «Теплоснабжение» от 09.09.2014 № 5/2487;

- Технические условия МП «Водоканал» от 15.09.2014 № 119;

- Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 26.09.2014 № 865.

Проект планировки территории разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

Основными задачами проекта планировки территории являются:

- формирование качественной городской среды с организацией структуры социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- выделения элементов планировочной структуры;

- определение функционального зонирования территории;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- разработка транспортного обслуживания, инженерного обеспечения территории;

- межевание территории для определения зон планируемого размещения объектов местного значения.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Объект градостроительного планирования территории, его основные характеристики

Граница проектирования принята по уточненным границам градостроительной зоны Ж-3 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами), расположенной по пр. Ленина, в районе жилого комплекса «Зайцево», и градостроительной зоной Ж-1 (Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки), включающую в себя малоэтажную застройку ООО «Поляна». Площадь жилой зоны составляет 11,3380 га. Планируемая территория ограничена красной линией проспекта Ленина (с северо-востока), границей 50-метровой санитарно-защитной зоны существующей открытой автостоянки на 300 машино-мест (с юго-востока), границей 50-метровой санитарно-защитной зоны учреждения Геофизической службы РАН (с юга), границей земельного участка с кадастровым номером 40:27:000000:40, расположенного в рекреационной зоне Р-1 и предоставленного для строительства лыжероллерной трассы (с юга и юго-запада), границей жилой зоны Ж-3 жилого района «Заовражье» (с северо-запада), границей рекреационной зоны Белкинского оврага Р-2 (с северо-запада).

В границах проектирования расположены:

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:020101:8, площадью 19 582 кв.м, арендуемый ООО «СМУ Мособлстрой» под строительство комплекса зданий жилого, смешанного назначения, транспортных и инженерных сооружений;

- земельный участок с кадастровым номером 40:27:020101:369, площадью 4892 кв.м, арендуемый ООО «СМУ Мособлстрой» для строительства подземного паркинга (автостоянки) вместимостью 242 машино-места;

- земельный участок площадью 243,4 кв.м, под трансформаторной подстанцией;

- 8 земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:020101:373, 40:27:020101:374, 40:27:020101:375, 40:27:020101:376, 40:27:020101:377, 40:27:020101:378, 40:27:020101:379, 40:27:020101:380, общей площадью 36 860 кв.м, находящихся в собственности юридических и физических лиц, предоставленных для строительства жилых домов на одну семью и малоэтажной застройки;

- земельные участки с кадастровыми номерами 40:27:020101:372, 40:27:000000:30, 40:27:020103:223, общей площадью 13 944 кв.м, предоставленные для строительства автомобильной дороги (проезд Спортивный) и инженерных коммуникаций к малоэтажному жилому образованию.

Общая площадь земельных участков, на которых в настоящее время осуществляется проектирование и строительство объектов капитального строительства, составляет 75 521,4 кв.м.

Часть территории занята озеленением общего пользования и свободна от застройки. Площадь незастроенной территории в границах настоящего проектирования ориентировочно составляет 37 858,6 кв.м.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предлагается сформировать земельный участок для строительства детского сада, предусмотренного действующей редакцией Генерального плана города, а также земельного участка для строительства многоквартирных домов.

2.2. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед.изм | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория в границах проектирования | кв.м. | 113 380 |
| 1.1. | Застроенная территория |  |  |
|  | Площадь территории, в том числе | кв.м. | 75 521,4 |
|  | Территория жилой застройки ООО «Поляна» | кв.м. | 36 860 |
|  | Территория жилой застройки ООО «СМУ Мособлстрой» | кв.м. | 19 582 |
|  | Территория под существующей ТП | кв.м. | 243,4 |
|  | Территория объекта транспорта (подземный паркинг) | кв.м. | 4892 |
|  | Территория транспортной и инженерной инфраструктуры | кв.м. | 13 944 |
|  | Количество населения, в том числе | чел. | 1525 |
|  | ООО «Поляна» |  | 260 |
|  | ООО «СМУ Мособлстрой» |  | 1265 |
|  | Общая площадь жилой застройки, в том числе | кв.м. | 51 970,2 |
|  | ООО «Поляна» | кв.м. | 14 000 |
|  | ООО «СМУ Мособлстрой» | кв.м. | 37 970,2 |
|  | Этажность (включая технические) | эт./эт. | переменная |
|  | Открытые автостоянки (всего), в том числе | м/м | 472 |
|  | ООО «СМУ Мособлстрой» (всего), в том числе | м/м | 190 |
|  | Открытые автостоянки (гостевые) | м/м | 42 |
|  | Открытые автостоянки (постоянного хранения) | м/м | 148 |
|  | Подземный паркинг | м/м | 242 |
|  | ООО «Поляна» (всего) | м/м | 40 |
| 1.2. | Незастроенная территория |  |  |
|  | Площадь территории, в том числе | кв.м. | 37 858,6 |
|  | Территория жилой застройки (проект.) | кв.м. | 9 320 |
|  | Территория детского сада (проект.) | кв.м. | 4 700 |
|  | Озеленение общего пользования | кв.м. | 22 677 |
|  | Территория транспортной и инженерной инфраструктуры | кв.м. | 677 |
|  | Территория объекта транспорта (паркинг, доп.уч.) | кв.м. | 671,4 |
|  | Население | чел. | 533 |
|  | Площадь жилой застройки | кв.м. | 16 000 |
|  | Этажность (включая технические) | эт./эт. | 17 |
|  | Открытые автостоянки (гостевые) | м/м | 21 |
|  | Открытые автостоянки (постоянного хранения) | м/м | 138 |
|  | Вместимость детского сада | мест | 100 |
| 2. | Общая площадь жилой застройки | кв.м. | 67 970,2 |
| 3. | Население | чел. | 2058 |
| 4. | Плотность населения | чел/га | 199,6 |
| 5. | Плотность жилого фонда | кв.м./га | 5 990,4 |
| 6. | Потребность в ДДУ | мест | 66 |
| 7. | Потребность в общеобразовательных учреждениях | мест | 195 |
| 6. | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | кв.м. | 14 864,4 |
| 7. | Озеленение общего пользования | кв.м. | 22 677 |

Возможно использование первых этажей проектируемой жилой застройки для размещения нежилых помещений при условии выполнения требований региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», а также иных нормативных и правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации и Калужской области в области градостроительства.

2.3. Параметры системы социального обслуживания

Необходимое количество объектов социально-культурного и бытового обслуживания на проектируемой территории будет обеспечено за счет объектов расположенных в смежных микрорайонах в радиусе доступности, также часть объектов (объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, офисные и другие помещения общественного назначения) планируются к размещению во встроено-пристроенных нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов.

Существующие объекты социально-культурного и бытового обслуживания, расположенные на соседних территориях:

- МБОУ «Лицей «Держава»;

- детский сад № 2 «Палех»;

- детский сад № 38 «Калинка»;

- филиал детской поликлиники;

- торговый центр «Весна»;

- аптека;

- спортивный комплекс «Олимп».

В соответствии с  региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»:

Потребность в ДДУ составляет – 66 мест из расчета 32 ребенка на 1000 жителей.

Радиус обслуживания по ДДУ – 300 м, что соответствует нормам.

На территории планируется строительство детского сада вместимостью 100 мест, в том числе для проектируемой жилой застройки – 50 мест – 17 мест.

Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях составляет – 195 места из расчета 95 учащихся на 1000 жителей, в том числе для проектируемой жилой застройки – 50 мест.

Радиус обслуживания общеобразовательного учреждения - 500 м. МБОУ «Лицей «Держава» на  650 мест расположен в 300 м от территории проектирования.

2.4. Транспортное обслуживание. Улично-дорожная сеть

Подъезды к формируемым земельным участкам планируются с существующей дорожной сети: проспекта Ленина и строящегося проезда Спортивный. Тупиковые проезды проектом планировки не предусмотрены.

Категория дорог назначена в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 65 региональных нормативов. Параметры дорожной сети проектируемой территории установлены в соответствии с таблицей 67 региональных нормативов. Соответственно дороги классифицированы как основные двухполосные проезды с асфальтовым покрытием, предназначенные для подъезда транспортных средств к многоквартирным домам внутри микрорайона, с шириной полосы 2,75 – 3,0 м, тротуарами шириной 1,5 м и шириной в красных линиях 11,5 м.

Суммарная потребность жителей жилой зоны в автомобильных парковках (гостевых и постоянного хранения) оценивается в соответствии с таблицей 1 статьи 23 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» и составляет ориентировочно машино мест (3 места на 10 жителей). Поскольку в соответствии с п. 3.5.139 региональных нормативов допускается предусматривать сезонное хранение 15% парка автомобилей за пределами жилых территорий (в данном случае на расстоянии 70 м расположена открытая автомобильная парковка на 300 машино-мест), потребность в парковках на территории жилой зоны составит  679  мест, с учетом уменьшения 578 машино-мест. Проектом предусмотрено 631 машино-место:

- 103 открытых гостевых парковок на придомовых территориях;

- 286 открытых парковок постоянного хранения;

- 242 машино-места в проектируемой подземной многоярусной парковке на земельном участке с кадастровым номером 40:27:020101:369.

Размещение парковочных мест для формируемой жилой застройки  уточняется при проектировании.

2.5. Озеленение и благоустройство территории

Благоустройство и озеленение проектируемой территории являются важной составной частью реализации архитектурно-планировочного решения.

В соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 кв.м на 1 человека.

Общая площадь территории озеленения общего пользования составляет 22 677 кв.м. (11 кв.м./чел.).

На проектируемой территории предлагается размещение малых архитектурных  форм: беседки, ограждения газонов и цветников,  декоративное мощение площадок, тротуаров, пешеходных дорожек, урны и мусоросборники,  детские игровые комплексы,  скамейки.

Планировочным решением многоэтажных жилых домов необходимо  организовать дворовое пространство с площадками отдыха и хозяйственными зонами.

Поскольку зеленые насаждения играют значительную роль в формировании комфортной городской среды, проектом предлагается максимальное их сохранение. Также предлагается использование придомового озеленения жилой застройки.

Значительную часть занимают дорожки, площадки и тротуары (существующие и проектируемые) территории жилых комплексов, которые являются частью общей системы благоустройства проектируемой территории. Система дорожек и площадок решается в едином комплексе с территорией лыжероллерной трассы.

Проектом планировки предлагается  обустройство организованного входа в парковую зону (градостроительная зона Р-1) с пр. Ленина, таким образом объединить существующую и проектируемую застройку общей сетью тротуаров.

Для очистки территории от мусора предусмотрены площадки с твердым покрытием для размещения мусороконтейнеров.

2.6. Вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории тесно связана с инженерным благоустройством и оборудованием территории участка (организация стока поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации, проектируемые инженерные сооружения, проектируемая сеть проездов).

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

Вертикальная планировка вновь формируемых земельных участков должна учитывать планировку прилегающих территорий (прежде всего, вертикальные отметки существующих и проектируемых дорожных покрытий),

2.7. Инженерная инфраструктура

Проектные предложения по инженерному обеспечению проектируемой территории выполнены в соответствии с техническими условиями:

- Письмо МП «Горэлектросети» от 15.09.2014 № 872;

- Письмо ООО «Поляна» от 06.10.2014 № 53;

- Письмо МП «Теплоснабжение» от 09.09.2014 № 5/2487;

- Технические условия МП «Водоканал» от 15.09.2014 № 119;

- Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 26.09.2014 № 865.

Коридоры прохождения трасс инженерных коммуникаций, а также нагрузки по инженерному обеспечению объектов уточнить при проектировании.

Теплоснабжение

Теплоснабжение территории проектируется в соответствии с техническими условиями МП «Теплоснабжение» от 09.09.2014 № 5/2487.

Характеристика тепловых сетей.

Источником  теплоснабжения для проектируемой жилой застройки является  котельная  МП «Теплоснабжение». Ориентировочная точка подключения – тепловая камера ТК-И-1 (район ИФЗ).

В  качестве  теплоносителя  служит  вода  с  параметрами  Т=150- 70˚С

Теплоснабжение  осуществляется  по  двухтрубной  схеме.

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными

документами:

- СНиП 41-02-2003«Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СП 41-103-2000  «Проектирование тепловой изоляции».

- ПБ 10-573-03  «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Основные решения по тепловым сетям.

Подключение ТС для проектируемой застройке осуществляется в проектируемых тепловых камерах, в которых предусматривается установка стальной фланцевой отключающей арматуры, в нижних точках предусмотрены шаровые краны для слива воды, а в высших точках предусмотрены краны для выпуска воздуха.

Прокладка трубопроводов теплосети запроектирована подземно, в сборном железобетонном непроходном канале КЛ 70-51 по серии 3.006.1-8.

Лотки каналов теплосети укладываются на выровненный естественный грунт с песчаной подсыпкой 100 мм.

Трубопроводы в каналах размещаются на скользящих опорах с креплением хомутами по пенополимерминеральной оболочке, установленных на бетонных подушках по серии 3.006.1-8.

Расстояние между скользящими опорами трубопроводов для Ду65 – 3м, для Ду80 – 3,5м, при углах поворота расстояние между опорами уменьшается на коэффициент 0,8.

Категория прокладываемых трубопроводов – IV.

Трубопроводы применяются стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 в индустриальной пенополимерминеральной (ППМ) изоляции для непроходных каналов (НПП «Пенополимер») и обладают выгодными эксплуатационными характеристиками:

1. паропроницаемость изоляции (способность к самовысушиванию после увлажнения);

2. простота монтажа теплопроводов, изоляции участков сварных стыков и высокая ремонтопригодность;

3. не требуют предварительного нанесения на трубы специальной антикоррозионной защиты;

4. не требуют согласно СНиП41-02-2003 "Тепловые сети" системы контроля увлажнения изоляции (СОДК);

5. имеют высокие пределы прочности при изгибе и сжатии, рабочую температуростойкость (+150ºС) и показатель соотношения эффективность-стоимость;

6. любые неисправности теплопроводов в ППМ изоляции, связанные с утечкой теплоносителя, устраняются в месте утечки заменой участка изолированной трубы длиной не более 1м;

7. срок службы не менее 30 лет.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет самокомпенсирующей способности углов поворота теплотрассы под углом 90°.

Уклон труб по трассе принят не менее 0,002 к проектируемым тепловым камерам.

Кроме труб и фасонных изделий комплектно поставляются неподвижные опоры, элементы изоляции стыковых соединений, компоненты для заливки стыков.

Трубопроводы проектируемой тепловой сети относятся к категории № 4 по ПБ 10-573-03.

Диаметры проектируемых трубопроводов рассчитаны исходя из расчетного расхода теплоносителя, необходимого для обеспечения тепловых нагрузок зданий, а также требований СНиП 41-02-2003.

В связи с тем, что отсутствуют линии электрифицированного транспорта в непосредственно вблизи от сооружаемой тепловой сети и, соответственно, отсутствуют блуждающие токи в зоне прокладки тепловой сети, электрохимическая защита трубопроводов тепловой сети от коррозии не требуется.

Проход трубопроводов тепловой сети через наружные стены зданий выполнить согласно указаниям серии 5.905-26.04 выпуск 1.

Монтаж и приемка теплопроводов должны выполняться согласно требований:

-	 СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- 	СНиП III-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы»;

- 	РД 153-34.0-20.518-2003  «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;

-	 "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции диаметром Ду50-400мм. Конструкции и детали".

Расчетные нагрузки подлежат уточнению при проектировании объектов капитального строительства.

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Для защиты элементов теплосети от агрессивного воздействия грунта и грунтовых вод, проектом предусмотрено устройство гидроизоляции строительных конструкций тепловой сети - обмазкой стен горячим битумом за 2 приема и оклейкой перекрытий тепловых камер и строительных конструкций теплосети двумя слоями гидроизола на битуме.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение проектируемой территории планируется согласно технических условий, выданных  МП «Водоканал» от 15.09.2014 № 119.

Проектирование сетей водоснабжения и канализации выполнено в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*);

- СП 32.13330.2012  «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*);

- СП 40-102-2000  «Свод правил по проектированию и монтажу сетей водопровода и канализации из полиэтиленовых труб»;

- СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб».

Разработка наружных сетей водоснабжения и канализации  выполнена в соответствии с техническими условиями от 15.09.2014 № 119.

Для водоснабжения проектируемой застройки предусматривается подключение к существующим городским сетям.

В соответствии с выданными техническими условиями подключение возможно к водоводу Ø 600 мм, проходящему по пр.Ленина.

Внутриквартальная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ80 диаметром 63 и 110 мм по ГОСТ 18599-2001 SDR13.6 – питьевая на Ру 1.0 МПа.

Подключение к городской сети предусмотрено в колодцах. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта №901-09-11.84.  Запорная арматура, устанавливаемая в колодцах, принята Московского завода «Водоприбор» типа МЗВ.

Расчет водопотребления для объекта выполнен исходя из следующих данных:

количество жильцов проектируемое – 533 чел.;

удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя  –  300 л/сут.;

максимальный коэффициент  суточной неравномерности равен 1,2;

максимальный коэффициент часовой неравномерности равен 2,08;

максимальный коэффициент  секундной неравномерности равен 1,9;

норма на полив на 1 жителя  –  90 л/сут 1 раз в 3-е суток;

расход на внутреннее пожаротушение  –  в 2 струи по 2,5 л/сек;

число одновременных пожаров – 1;

расход воды на наружное пожаротушение – 20л/сек;

время тушения пожара – 3 часа;

минимально необходимый свободный напор при пожаре у гидранта – 10 м.вод.ст.;

Расчетный суточный (средний за год) расход холодной воды:

Qсут.m.пр =300x 533 / 1000= 159,9 м3 / сут;

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут.max = 1.2

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

Qсут.max пр = 159,9 x 1.2=191,88 м3/ сут;

Коэффициент  часовой неравномерности водопотребления  Кч.max =2.08

Расчетный  максимальный часовой расход воды :

Qч.max пр = 191,88 x 2,08/24=16,62 м 3/ ч

Расчетный  максимальный секундный расход воды :

Qсек.max пр = 16,62 x 1000х1,9/3600= 8,77

Вместе с неучтенными расходами в количестве 10% максимальный расход составит :

Qсут.max пр= 191,88 х 1.1=211 м3/ сут;

Qч.max  пр   =16,62 х 1.1 = 18,282 м3/ ч

Qсек.max пр=  8,77 х 1.1 = 9,647 л/ сек

Расход на полив (1 раз в 3-ти дня ) 533х90/3х1000 =15,9 м3 /сут

Отвод бытовых стоков от проектируемых жилых зданий выполняется самотечно в городскую хоз-фекальную канализацию Ø 500, проходящую по пр. Ленина.

Трубопроводы канализации прокладываются из безнапорных ПВХ труб Ø 150 и 250 мм.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-22.84.

Расчет водоотведения хоз-фекальных стоков для объекта выполнен исходя из следующих данных:

количество жильцов   -    533 чел.;

удельное среднесуточное водопотребление на 1 жителя  –  550 л/сут.;

максимальный коэффициент  суточной неравномерности равен 1,2;

максимальный коэффициент часовой неравномерности равен 2,08;

максимальный коэффициент  секундной неравномерности равен 1,9;

Расчетный суточный ( средний за год) расход холодной воды:

Q сут.m = 550 x 533 / 1000 = 293 м3 / сут;

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут.max =1.2

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

Qсут.max = 293 x 1.2 = 351,6 м3/ сут;

Коэффициент  часовой неравномерности водопотребления Кч.max =2.08

Расчетный  максимальный часовой расход воды:

Qч.max = 351,6 x 2,08/24 = 30,47 м3/ ч

Расчетный  максимальный секундный расход воды:

Qсек.max = 30,47 х 1000х1,9/3600 = 16,08 л / сек

Вместе с неучтенными расходами в количестве 10% максимальный расход составит:

Qсут.max = 351,6х 1.1 = 386,76 м3/ сут;

Qч.max = 30,47 х 1.1 = 33,517 м3/ ч

Qсек.max = 16,08 х 1.1 = 17,68 м3/ сек

Диаметр, материал трубопроводов уточняются при проектировании и согласовываются с МП «Водоканал» дополнительно.

Расчетные нагрузки подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Ливневая канализация

Подсоединение к сети ливневой канализации осуществляется согласно техническим условиям МП «Коммунальное хозяйство» от 26.09.2014 № 865.

Для отвода поверхностных дождевых и талых вод с территории, отведенной под проектирование, предусмотрена закрытая сеть ливневой канализации в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 со сбросом стоков в городскую ливневую канализацию после предварительной очистки.

Сброс ливневых стоков осуществить в коллектор Ø 1500, расположенный по пр. Ленина.

Расход дождевых вод определен по методу предельных интенсивностей согласно «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Закрытой сетью собирают ливневые стоки с проектируемой площадки и, после предварительной очистки, сбрасывают дождевые и талые воды в городскую ливневую канализацию.

Параметры очистных сооружений ливневых стоков подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Телефонизация

Для обеспечения телефонной связью новой жилой застройки необходимо получить ТУ на телефонизацию у выбранного оператора связи и далее выполнить комплекс работ, указанный в ТУ.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории планируется согласно письму  МП «Горэлектросети» от 15.09.2014 № 872 и на основании письма              ООО «Поляна» от 06.10.2014 № 53.

2.8. Описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Проектируемый объект не является потенциально-опасным объектом – взрывопожароопасным,  является местом нахождения людей.

В границах проектирования предусмотрено размещение инженерных коммуникаций, аварии на которых могут вызвать техногенные ЧС, наиболее распространенным из которых является подтопление подвальных частей зданий. В результате данные аварии могут привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструкции зданий и сооружений застройки.

Также опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами.

В проекте предусмотрены меры пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проект выполнен с соблюдением следующих требований нормативных документов:

- выдержаны необходимые нормативные противопожарные разрывы между  зданиями и сооружениями (региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»);

- предусмотрена кольцевая система местных проездов и обеспечена необходимая ширина проездов и подъездов к зданиям;

- размещены пожарные гидранты на расстояниях, позволяющих производить тушение пожаров любого из зданий, не менее чем от двух гидрантов;

- все проектируемые здания должны быть обеспечены телефонной связью;

- проектируемые здания и сооружения находятся в  трехкилометровом радиусе выезда городской пожарной части, располагающейся по адресу: Самсоновский пр-д, 12;

- предусмотрено твердое покрытие всех дорог,  проездов и подъездов ко всем зданиям и сооружениям;

- проектом предусмотрена кольцевая система водоснабжения с установкой пожарных гидрантов.

Все проектируемые сооружения относятся ко II степени огнестойкости. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов.

Для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций и снижения их тяжести необходимо предусмотреть технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей. Беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В ходе проектирования объектов строительства очень важно оценить обстановку по возможному возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с природными условиями, и предусмотреть мероприятия, направленные на предупреждение или снижение их последствий.

Источником чрезвычайных ситуаций является опасное природное явление или процесс, причиной которого могут быть: наводнение, сильный ветер, сильные осадки,  заморозки,  гроза.

Наиболее опасными явлениями, связанными с метеоусловиями для рассматриваемой территории могут быть грозы, сильные морозы, ливни. Необходимо предусматривать технические мероприятия, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ливневые дожди.

Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории со сбором воды в приемные колодцы дождевой канализации.

Ветровые нагрузки.

Прочность и устойчивость конструктивных элементов должна соответствовать требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых нагрузок.

Снегопады.

Прочность покрытий должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, превышающих снеговые нагрузки, установленные СНиП 2.01.07-85.

Сильные морозы.

Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкции теплоизоляции подземных коммуникаций должны соответствовать СНиП 2.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего условиям Калужского региона.

Для предотвращения подтопления подземных сооружений при сезонных колебаниях уровня грунтовых вод и защиты подземных сооружений от «верховодки» необходимо предусматривать локальные пристенные дренажи, применение усиленной гидроизоляции заглубленных конструкций.

3. Межевание территории

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проектом межевания территории в соответствии с линиями градостроительного регулирования проекта планировки незастроенной территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево») сформированы границы земельных участков для жилищного строительства, для  размещения детского сада вместимостью 100 мест.

Перечень земельных участков представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень земельных участков

| № | Площадь, кв.м. | Статус, кадастровый номер | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 582 | существующий 40:27:020101:8 | под строительство комплекса зданий жилого, смешанного назначения, транспортных и инженерных сооружений |
| 2 | 4892 | существующий 40:27:020101:369 | для строительства подземного паркинга (автостоянки) |
| 3 | 3522 | существующий 40:27:020101:372 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 4 | 2193 | существующий 40:27:020101:373 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 5 | 1939 | существующий 40:27:020101:374 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 6 | 6058 | существующий 40:27:020101:375 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 7 | 5756 | существующий 40:27:020101:376 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 8 | 6148 | существующий 40:27:020101:377 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 9 | 4415 | существующий 40:27:020101:378 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 10 | 3909 | существующий 40:27:020101:379 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 11 | 6442 | существующий 40:27:020101:380 | для размещения жилых домов на одну семью |
| 12 | 7212 | существующий 40:27:000000:30 | для строительства автомобильной дороги и инженерных коммуникаций (газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) к малоэтажному жилому образованию в районе ИФЗ |
| 13 | 3210 | существующий 40:27:020103:223 | для строительства автомобильной дороги и инженерных коммуникаций (газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) к малоэтажному жилому образованию в районе ИФЗ |
| 14 | 9320 | формируемый | под жилищное строительство (в соответствии с кодом 1.120 «Многоквартирные дома») |
| 15 | 4700 | формируемый | под детский сад вместимостью 100 мест |

Таблица 2. Координаты поворотных точек границ

формируемых земельных участков

| Земельный участок № 14 «под жилищное строительство (в соответствии с кодом 1.120 «Многоквартирные дома»)» |
| --- |
| № точки | Х | Y |
| 1. | 16742.36 | 10769.63 |
| 2. | 16757.58 | 10784.11 |
| 3. | 16809.50 | 10723.86 |
| 4. | 16750.04 | 10673.65 |
| 5. | 16746.45 | 10675.21 |
| 6. | 16742.45 | 10676.37 |
| 7. | 16738.36 | 10677.23 |
| 8. | 16694.84 | 10681.49 |
| 9. | 16667.34 | 10723.25 |
| 10. | 16675.31 | 10731.46 |
| 11. | 16683.12 | 10736.58 |
| 12. | 16691.84 | 10743.78 |
| 13. | 16730.42 | 10781.65 |
| Земельный участок № 15 «под детский сад вместимостью 100 мест» |
| № точки | Х | Y |
| 1. | 16562.71 | 10827.82 |
| 2. | 16526.52 | 10796.16 |
| 3. | 16625.06 | 10763.58 |
| 4. | 16639.97 | 10756.99 |
| 5. | 16646.42 | 10755.43 |
| 6. | 16651.88 | 10755.21 |
| 7. | 16657.12 | 10756.32 |
| 8. | 16664.84 | 10758.79 |
| 9. | 16667.51 | 10784.76 |
| 10. | 16623.84 | 10789.21 |
| 11. | 16624.46 | 10807.68 |

Примечание:

Координаты границ формируемых земельных участков уточнить при межевании.

4. Графические материалы

5. Исходно-разрешительная документация

| № п/п | Наименование | Кол. листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска № 1775-п от 22.09.2014 «О подготовке проекта планировки незастроенной территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево») | 2 |
| 2. | Письмо МП «Горэлектросети» от 15.09.2014 № 872 | 1 |
| 3. | Письмо ООО «Поляна» от 06.10.2014 № 53 | 1 |
| 4. | Письмо МП «Теплоснабжение» от 09.09.2014 № 5/2487 | 1 |
| 5. | Технические условия МП «Водоканал» от 15.09.2014 № 119 | 1 |
| 6. | Технические условия МП «Коммунальное хозяйство» от 26.09.2014 № 865 | 1 |

# Text boxes

220