ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ

ВИД: Остановочный павильон.

      - Эскиз

      - Описание

Габаритные размеры, мм:

- длина________________________________________4996

- высота_______________________________________2560

- глубина______________________________________1645

Внутренние размеры, мм:

- длина________________________________________4100

- высота от земли до нижнего свеса крыши__________2180

- глубина ______________________________________1300

Конструкция остановочного павильона выполнена из специального алюминиевого профиля с защитным полимерным порошковым напылением. Цвет профиля – серый. Материал крыши – поликорбонат (ПЭТ). Вертикальное остекление – калёное стекло 6 мм. Скамейка со спинкой – деревянный брус со специальной пропиткой. Наличие двух информационных табличек для размещения расписания автобуса и карты города.

Металлоконструкции должны соответствовать прочности по СНиП 11-23-81 "Стальные конструкции " под воздействием ветровых нагрузок.